## Slide 1
전파누리 데이터분석 순서도(Workflow)
    막대, 비율, 밀도 차트
    지도시각화 (시도, 시군구, 읍면동)
3. 데이터 탐색 및 시각화
    마을방송무선국 (범주형(categorical)) : 변수 간 교차표 (crosstab)
    산악지형이동통신무선국 (범주, 연속형 (continuous)) : 상관관계 (correlation)
4. 통계분석
1. 데이터 선별
위치정보포함 및 현행화 확인?
마을방송무선국 (14,283개)
산악지역이동통신무선국 (14,407개)
Yes
2. 데이터 수집 및 전처리 (Preprocessing)
API 데이터 수집 용이?
수작업
이상치, 결측치, 중복값 보정
No

## Slide 2
위치정보포함 및 현행화 확인?
2. 산악지역이동통신 무선국 (14,407개 / Excel)
출처 : spectrummap.kr/gis/nationalpark_service.do?menuNo=300510
컬럼 : 허가번호, 시설자명, 설치장소, 용도, 장치개수, 경도, 위도, 주파수(MHz), 출력(W), 대표이득, 해발고, 지상고, 노출고
Yes
마을방송 무선국 (14,283개 / Excel)
출처 : spectrummap.kr/gis/town_radiomap.do?menuNo=%20map
컬럼 : 허가번호, 무선국 호출명, 시설자명, 전파형식코드, 주파수, 설치장소, 경도, 위도

## Slide 3
1. 데이터 선별
위치정보포함 및 현행화 확인?
2. 산악지역이동통신 무선국 (14,407개 / Excel)
출처 : spectrummap.kr/gis/nationalpark_service.do?menuNo=300510
컬럼 : 허가번호, 시설자명, 설치장소, 용도, 장치개수, 경도, 위도, 주파수(MHz), 출력(W), 대표이득, 해발고, 지상고, 노출고
Yes
마을방송 무선국 (14,283개 / Excel)
출처 : spectrummap.kr/gis/town_radiomap.do?menuNo=%20map
컬럼 : 허가번호, 무선국 호출명, 시설자명, 전파형식코드, 주파수, 설치장소, 경도, 위도

## Slide 4
2. 데이터 수집 및 전처리 (Preprocessing)
API 데이터 수집 방식이 용이한가?
2. 이상치, 결측치, 중복값 보정
통신사별 5G 무선국 주파수 결측값 보정 (LG U+ 3.5GHz, KT 3.6GHz, SKT 3.7GHz)
허가번호 중복값 제거
데이터 정제
'허가번호’ 중 ‘허가연도’ 추출 (2-4(허가연도)-2-7)
‘설치장소’에서 ‘시도’, ‘시군구’ 추출
위경도 십진수 변환 (37º41’22.28” → 37.68952222)
No
수작업 데이터 정리

## Slide 5
API 데이터 수집 방식이 용이한가?
2. 이상치, 결측치, 중복값 보정
산악지역이동통신무선국 결측값 보정 (장치개수, 주파수, 용도)
허가번호 중복값 제거
데이터 정제
'허가번호’ 중 ‘허가연도’ 추출 (2-4(허가연도)-2-7)
‘설치장소’에서 ‘시도’, ‘시군구’ 추출
위경도 좌표 (Radian, 십진수)
No
수작업 데이터 정리

## Slide 6
3. 데이터 탐색 및 시각화
    목적 : 시도, 시군구, 읍면동(Shape)안 무선국 좌표(Point) 개수 집계
    마을방송무선국 : 특별시 광역시 아닌 지역의 읍면동에 무선국 분포
    산악지역이동통신무선국 : 읍면동 단위에서 분포를 명확하게 확인 가능
지도시각화
    목적 : 산악지역무선국 주파수(MHz)(연속형) 통신사별, 공원구분별 분포 확인
    통신사별 사용 주파수 분포 확인가능, 공원구분별 분포 또한 고른 분포 확인
밀도(Density)차트
    목적 : 범주형 변수 수량(막대), 분포(비율) 확인
    허가연도, 마을방송무선국 주파수, 전파형식코드, 시설자명(통신사)
막대(Bar),
비율(Pie) 차트

## Slide 7
4. 통계분석
    목적 : 산악지역이동통신무선국 컬럼 (범주형, 연속형(continuous)) 간 연관성 확인 (허가연도, 장치개수, 주파수(MHz), 출력(W), 대표이득, 해발고, 높이)
    주파수(MHz)와 대표이득 간 상관계수 ‘0.52’ 로 강한 상관관계
    (주파수가 높을수록 대표이득(전파가 한 쪽 방향으로 치우치는 정도))이 높다)
    온도지도(Heatmap) 시각화
상관관계
(correlation)
    목적 : 마을방송무선국 컬럼 (범주형, categorical) 간 연관성 확인
    (허가연도, 전파형식코드, 주파수, 시도)
    두 컬럼 간 교차표 온도지도(Heatmap) 시각화 함으로써 연관 정도 확인 가능
변수간 교차표
(crosstab)